| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Dampkap |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. Zorg dat de afvoerdiameter overeenkomt met de diameter van de dampkap Voor een goede afzuiging, moet er voldoende luchttoeveor zijn. Per 1000m³ afzuigdebiet, 1500cm² luchttoevoeropening (roosters in deuren, ramen of muren) |  |
| Brand | De filters tijdig schoonmaken en de afzuigkap regelmatig reinigen. Opgeslagen vet veroorzaakt brand! Reinigingswerkzaamheden met zorg uitvoeren |  |
| Kortsluiting Electrocutie | Veiligheidsstopcontact met aarding In geval van storing of beschadiging van het apparaat of het elektrische snoer, de stekker uit het stopcontact halen. De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |