| Veiligheidsinstructiekaart: 1.8 Vervangen van meszekeringen Meszekering Meszekering Meszekering handgreep |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit. METEN is WETEN! Tijdens de werkzaamheden Controleer dat de meszekering stuk is. Plaats een nieuwe meszekering met dezelfde waarde. Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). Gaat de meszekering terug stuk : verwittig WV |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke WV Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |