| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Metaal Freesmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Steeds nauwsluitende kleding en een werkpak dragen. Geen ringen of losse sierraden dragen. Steeds veiligheidsschoenen dragen. Steeds veiligheidsbril dragen. Gehoorbescherming dragen. Controleer de machine voor elk gebruik op mogelijk zichtbare gebreken. |  |
| Contact met draaiende delen | Enkel de machine instellen bij stilstand van het snijgereedschap. Juiste houding en/of plaatsing van handen aannemen bij het doorvoeren van werkstukken.(zoveel mogelijk aanvoerapparaat gebruiken) Steeds de juiste veiligheidsapparatuur t.o.v. snijgereedschap gebruiken. Frees enkel met gesloten veiligheidsscherm. Gebruik hulpstukken voor kleine of smalle werkstukken. Frees zoveel mogelijk zodanig dat het snijgereedschap geheel of gedeeltelijk onder het werkstuk freest. |  |
| Snijwonden | De frezen nooit bij de snede vastnemen. Bij het aanspannen van bouten en moeren passende sleutels gebruiken. Beschadigde moeren verwijderen. |  |
| Kwetsuren a.g.v. vallende voorwerpen | Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |
| Kwetsuren a.g.v. het breken van… | Bruusk inzetten en plotse schokken vermijden. Vakkundig geslepen freesgereedschap gebruiken. Stel het toerental van de frees en voedingssnelheid van de tafel in naargelang de bewerking en het te bewerken materiaal. De werkstukken controleren op gebreken. Vrijloop van het snijgereedschap controleren vooraleer de machine te starten. |  |