| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Lijmpistool |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. |  |
|  | Warme delen niet aanraken. Opletten met gesmolten lijm! Wacht na het uitschakelen van het apparaat even totdat het toestel is afgekoeld voor het opbergen. |  |
|  | In geval van storing of beschadiging van het apparaat stekker uit het stopcontact halen. Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof. Het apparaat gebruiken buiten bereik van (opspattend) water. De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |