| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART |  |  |
| --- | --- | --- |
| Papiervernietiger |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| SNIJWONDEN | Voorkom het aanraken van de blootliggende snijmessen aan de onderzijde van de confetti-snede snijkop Houd handen en losse objecten (sieraden, stropdassen, losse kleding, etc.) uit de buurt van de invoeropening van het apparaat Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de opvangbak leegt Schakel de papiervernietiger altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet wordt gebruikt |  |
| ELECTROCUTIE | Sluit het nestsnoer aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact Plaats de papiervernietiger niet naast of boven een warmtebron of water Open nooit de kop van de papiervernietiger: u kunt een elektrische schok oplopen Gebruik het apparaat niet als de stekker, het snoer of het apparaat zelf beschadigingen vertoont Trek nooit aan het snoer om het uit het stopcontact te halen |  |
| STRUIKELGEVAAR | Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt Bij het opbergen van het apparaat, het snoer losjes rond het apparaat draaien |  |
| GEVAAR VOOR LETSEL DOOR ONDESKUNDIG ONDERHOUD | Het herstellen wordt steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus |  |