| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Bovenfreesmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Draag oogbescherming. Gebruik de stofafzuiging Draag een stofmasker ( zeker bij tropisch hout!) . Draag werkhandschoenen Geen ringen dragen. Steeds aangepaste gehoorbescherming dragen. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Stekker uittrekken Snoer altijd buiten het werkbereik van de machine houden. Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten. Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker eerst uit de contactdoos trekken Niet in de buurt van (opspattend) water gebruiken |  |
| Wegvliegende delen | Vermijd bruusk contact met het werkstuk Regel de aanvoersnelheid in functie van het uit te voeren werk. |  |
| Kantelen werkstuk | Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel. |  |