| Veiligheidsinstructiekaart 4.3 Aan- en afkoppelen van verbruikers/machines. (motoren, draaibanken, freesmachines, plooibanken, knipscharen, enz.) |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Meet de installatie CORRECT uit . METEN IS WETEN Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Gebruik het juiste gereedschap met geschikte isolatie. Sluit de verbruikers/machines volgens de regels van goed vakmanschap aan. Controleer de goede werking van de aangesloten verbruikers/machines. Zet de installatie terug onder spanning volgens de procedure voor werkzaamheden buiten spanning (vitale zeven). |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |