| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Microgolfoven |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt. Schakel de microgolfoven nooit in wanneer deze leeg is. Dek de ventilatie-openingen aan de achterzijde niet af. |  |
| Bestraling | De deur van de microgolfoven moet steeds goed kunnen sluiten, bij defect de oven niet meer gebruiken. |  |
| Ontploffing/explosie | Verhit nooit luchtdicht of vacuum afgesloten potjes of flessen |  |
| Brandwonden | Gebruik altijd ovenhandschoenen Wees bijzonder attent bij het verwarmen van vloeistoffen. |  |
| Kortsluiting Electrocutie | Veiligheidsstopcontact met aarding In geval van storing of beschadiging van het apparaat, de stekker uit het stopcontact halen. Geen metalen voorwerpen achterlaten in de oven zoals een mes of een lepel. Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof. De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |