| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Hand Slijpschijf |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. Draag oogbescherming. Draag het stofkapje. Slijp nooit op gevaarlijke plekken, in de nabijheid van ontvlambare producten, in een wankele positie op een ladder Ga na of de schijf correct gemonteerd is en of het de geschikte schijf is voor het materiaal Het is verboden de veiligheid uit te schakelen die de machine onmiddellijk stillegt van zodra je de hand greep loslaat Draag een haarnetje bij lang haar of hou haar bijeen gebonden |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Elektriciteit loskoppelen Beschadigingen aan het elektriciteitssnoer direct melden bij je leerkracht en het toestel “voorlopig” uit dienst zetten. De voedingskabel mag niet tussen de slijpmachine en het te bewerken materiaal bevinden Toestel bewaren op een droog vrij vlak van olie of vocht |  |
| Contact met draaiende delen Wegspringende delen | Raak het apparaat nooit aan zonder beschermings-handschoenen. De beschermkap nooit verwijderen! Ga na of de schijf correct gemonteerd is en of het de geschikte schijf is voor het materiaal |  |