### Samenvatting n.a.v. risicoanalyse ateliers PVI.

Organisatorisch vlak:

- Formele lijst van bevoegde personen opstellen cfr. “artikel 5 & 6 van het KB arbeidsmiddelen” en ervoor zorgen dat enkel deze werknemers de houtbewerkingsmachines mogen gebruiken. De betrokkenen moeten hiervoor een specifieke bekwaamheid (vb via interne of externe opleiding) bezitten.

- Formeel aankoopbeleid cfr. “artikel 8 van het KB arbeidsmiddelen” implementeren: de bestelbon moet geviseerd worden door de interne preventieadviseur en vóór elke indienststelling moet een verslag van naleving van de wettelijke vereisten en de extra opgenomen voorwaarden in de bestelbon door de interne preventieadviseur worden opgesteld.

Technisch vlak

Afkortzaag - Elektra Beckum KGS 300

- Plaatsing van noodstop met bijhorende remmotor overwegen omwille van de lange uitlooptijd van het zaagblad.

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij, gehoor- en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Nakijken of de veiligheidsinstructiekaart ivm oneigenlijk gebruik, de plaatsing van het correct type zaagblad in functie van het te verzagen materiaal (vb vezelplaat tov massief houtenplaat) behandelt.

# Freesmachine - Constant Philips 8+14

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij, gehoor- en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Aanbeveling om de verschillende afschermkappen van de freeskop met logisch geprogrammeerde veiligheidsschakelaars uit te rusten.

# Kantenlijmmachine - KDP 106A3

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Nakijken of de veiligheidsinstructiekaart ivm oneigenlijk gebruik, de juiste temperatuursinstelling in functie van de dikte van het te lijmen lint behandelt.

# Langgatboormachine - HOBEMAC CM72

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Aanbeveling om de afschermkap van de boorkop met een veiligheidsschakelaar uit te rusten.

# Lintzaagmachine - Constant Philips 1+05

- Aanbeveling om de elektrische hoofdschakelaar in andere kleur dan deze voor noodstop (geel/rood) uit te voeren om verwarring te vermijden.

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

# Paneelzaag

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij, gehoor- en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Nakijken of de veiligheidsinstructiekaart ivm oneigenlijk gebruik, de plaatsing van het correct type zaagblad in functie van het te verzagen materiaal (vb vezelplaat tov massief houtenplaat) behandelt.

# Slijpmolen – houtatelier

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Vonkproducerende handelingen zoals scherpen van metalenvoorwerpen op slijpmolens, NIET in de nabijheid van brandbare stoffen (vb licht ontvlambare vloeistoffen, reinigingsvodden, stof, afval, etc) uitvoeren.

# Vandiktebank – SCM

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij, gehoor- en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Aanbeveling om het gevaar “contact met bewegende machineonderdelen” vooraan thv het toevoerluik van de vandiktebank dmv een waarschuwingspictogram aan te geven.

- De veiligheidsschakelaar van de afschermkap is van het drukknoptype en bijgevolg makkelijker overbrugbaar dan het man/vrouw schakelaartype.

- De afzuiginstallatie maakt een loeiend lawaai dat als zeer storend ervaren wordt en moet bijgevolg verholpen worden. Aanpassen van het profiel van de afzuigkap??

# Vlakbank - F4L

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij, gehoor- en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

# Afkortzaak metaal - Bewo 250HT

- Plaatsing van noodstop met bijhorende remmotor overwegen omwille van de lange uitlooptijd van het zaagblad.

- Aanbeveling om het algemeen verlichtingsniveau in de metaalatelier te verhogen.

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

# Coördinatenboormachine - OPTI F45

- De plastic noodstopknop was beschadigd.

- Aanbeveling om de coördinatenboormachine in de ondergrond te verankeren omwille van de stabiliteit.

- Aanbeveling om het algemeen verlichtingsniveau in de metaalatelier te verhogen.

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- De veiligheidsschakelaar van het voorzetscherm is van het drukknoptype en bijgevolg makkelijker overbrugbaar dan het man/vrouw schakelaartype.

# Draaibank

- Aanbeveling om na te kijken of de noodstop eveneens een remmotor voor de klauwplaat activeert.

- Aanbeveling om de NIET terugverende klauwplaatsleutels te verwijderen.

- Aanbeveling om het algemeen verlichtingsniveau in de metaalatelier te verhogen.

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Aanbeveling om de afschermkap van de klauwplaat met een veiligheidsschakelaar uit te rusten.

- In de gebruikshandleiding nakijken of de draaibank geschikt is voor het bewerken van plastic materialen en of hierbij specifieke preventiemaatregelen moeten worden getroffen vb rekening houden met plastische vervorming tijdens inspannen en stuk springen van het werkstuk.

# Slijpmolen metaal

- Aanbeveling om het algemeen verlichtingsniveau in de metaalatelier te verhogen.

- Gebodspictogrammen “nauw aansluitende werkkledij en oogbescherming dragen” ter hoogte van de werkpost uithangen en de naleving ervan verzekeren.

- Vonkproducerende handelingen zoals scherpen van metalenvoorwerpen op slijpmolens, NIET in de nabijheid van brandbare stoffen (vb licht ontvlambare vloeistoffen, reinigingsvodden, stof, afval, etc) uitvoeren.