| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Afstomer |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Nooit leidingen ontkoppelen terwijl het toestel in werking is. Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. Gebruik het stoomapparaat nooit op gipsplaten. Draag gezichtsbeschermers. Controleer regelmatig en voor ieder gebruik de elementen die tijdens de werking onder druk staan. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Stekker uittrekken Sluit het toestel enkel aan via een geaard stopcontact. Bescherm stekker en stekkerdoos. Indien deze zich binnen het werkoppervlak bevinden, zorg er dan voor dat de spanning van de stopcontacten afgesloten is voordat u begint te werken. Richt nooit rechtstreeks op de stopcontacten. Zorg tijdens werkzaamheden aan het toestel dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Stekker alleen in stopcontact steken wanneer toestel volledig is uitgeschakeld. Elektrische kabel niet over scherpe kanten trekken. Vermijd lussen in de elektrische kabel. Kabel steeds achter en buiten het bereik van het toestel houden. |  |
| Brandwonden | Raak het apparaat nooit aan zonder beschermings- handschoenen. Richt nooit in de richting van personen. Nooit leidingen ontkoppelen terwijl het toestel in werking is. De trekker mag nooit worden geblokkeerd. De druk op de lans moet onmiddellijk worden stopgezet van zodra de gebruiker de bedieningslans loslaat. Vergrendel het spuitpistool altijd na gebruik door de veiligheidspal om te klappen |  |