| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Beugelzaagmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Draag beschermingshandschoenen Geen ringen dragen. |  |
| Bewegende delen | Aanrakingen met bewegende delen vermijden. Oefen geen handelingen uit wanneer de machine in werking is. Leg de machine steeds stil voor het verplaatsen van het werkstuk. |  |
| Kwetsuren aan de handen | Vang het werkstuk niet met de hand op aan het einde van de zaagbewerking. Gebruik gepaste behandelingstoestellen bij zware werkstukken. |  |
| Kwetsuren aan de voeten | Ondersteun en signaleer lange werkstukken aan beide zijden. Zorg voor een opvang van korte, zware werkstukken aan het einde van de zaagbewerking. |  |
| Kwetsuren ten gevolge van een zaagbreuk | Gebruik een scherp zaagblad dat aangepast is aan het te zagen materiaal. Controleer steeds de tandrichting en de spanning van het zaagblad. Vermijd bruuske schokken. Gebruik steeds een goed gerichte koelvloeistofstraal. Klem het werkstuk goed vast, gebruik eventueel aangepaste hulpstukken. |  |
| Brand / elektrocutie | Machine loskoppelen / afschakelen |  |