| Veiligheidsinstructiekaart: 1.14 Instellen van thermisch relais |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen. Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos. Verwijder het deksel en/of de beschermplaat. Meet de verdeelkast VOLLEDIG uit . METEN IS WETEN Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Ga na welke motor wordt beveiligd door het thermisch relais. Ga na of de motor in ster of in driehoek is geschakeld. Ga na hoe groot de nominale stroom is van de motor. Stel de stroomwaarde op het thermisch relais in op de nominale stroom van de motor Schakel de verdeelkast terug in (onder spanning zetten). |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |