| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Handbandschuurmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel. Bij werken kan het geluidsniveau 85 dB overschreden worden. Draag dan oorbeschermers. Draag oogbescherming. Gebruik de stofafzuigzak Draag een stofkapje . |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Elektriciteit loskoppelen Snoer altijd buiten het werkbereik van de machine houden. Bandschuurmachines zijn alleen geschikt voor droog schuren Bij schuren van metaal geen stofzak gebruiken. (Brandgevaar) |  |
| Contact met draaiende delen | Raak het apparaat nooit aan zonder beschermings-handschoenen. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten |  |
| Wegvliegende en/of vallende delen | Leg steeds het werkstuk tegen de aanslaglat. Controleer de juiste montage en looprichting van de schuurband. Gebruik geen gescheurde schuurband. |  |