| Gebruik van de machine |
| --- |
| De draaibank is een werktuigmachine voor het bewerken van cilindervormige werkstukken. Bij een draaibank staat het snijgereedschap stil terwijl het werkstuk beweegt (draait). De draaibank mag enkel gebruikt worden door opgeleide medewerkers van het atelier. |
| Beschermingsmaatregelen |
| Ik draag steeds veiligheidsschoenen Werk steeds met de afschermkap Draag steeds nauwsluitende kledij (mouwen overal aansluitend) |  |
| Voorbereiden van het werk |
| Ik zorg voor een vrije en comfortabele werkruimte rond de machine Ik vraag hulp bij het bewerken van grote werkstukken. Ik controleer het te bewerken werkstuk. Ik kies een goed snijdende beitel, die geschikt is voor het te bewerken materiaal Ik stel het toerental in, in functie van het werkstuk en de beitel. Ik gebruik passend gereedschap |
| Werken met de machine |
| Ik vermijd bruusk contact tussen het gereedschap en het werkstuk Ik gebruik scherp gereedschap volgens de voorschriften van de fabrikant. Ik begin niet te snijden vooraleer de machine haar maximale toerental heeft bereikt. Ik klem het werkstuk en beitel stevig vast Ik oefen geen te grote kracht uit op de beitel Ik koel voldoende tijdens de bewerking Ik schakel de draaibank uit bij handelingen waar contact met werkstuk en beitel mogelijk is Ik rem de klauwplaat niet af met de hand |
| Na het werk |
| Ik schakel de machine volledig uit voor de werkzone te verlaten Ik verwijder spanen met handborstel Mankementen of incidenten tijdens het werken meld ik onmiddellijk aan mijn collega en leidinggevende. |
| Onderhoud & keuringen |
| Ik schakel de spanning uit bij onderhoudswerken Ik verwijder kleine stukjes metaal Gebruikt nooit een poetsdoek bij een draaiende klauwplaat Voer handelingen in de buurt van de klauwplaat enkel uit indien de machine volledig stil staat, bv. bij het meten van het werkstuk |
| Risico’s |
| Wegslingerende delen Ronddraaiend werkstuk Kwetsuren aan de handen Beschadiging van de machine Oogkwetsuren |
| Ondertekening |
| Interne en zakelijke leiding Hanne Vermeiren | Preventieadviseur Mieke Robijns | Ateliermedewerker Ronny Van Bouwel |