| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Blender |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. Vul de beker niet met ingrediënten die warmer zijn dan 80 °C. Voorkom morsen. Vul de beker nooit verder dan tot de hoogste niveauaanduiding; vooral wanneer u vloeistof mengt. Plaats vóór gebruik altijd het deksel op de mengbeker. |  |
|  | Steek nooit uw hand of een voorwerp in de mengbeker wanneer het apparaat aangesloten is. Gebruik indien nodig een spatel om het voedsel los te maken van de beker. Schakel dan eerst de motor uit. Wacht na het uitschakelen van het apparaat even totdat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u de mengbeker oppakt of het deksel verwijdert. |  |
|  | In geval van storing of beschadiging van het apparaat stekker uit het stopcontact halen. Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof. Het apparaat gebruiken buiten bereik van (opspattend) water. De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |