PREVENTIEMAATREGELEN

Hierin worden mogelijke preventiemaatregelen voorgesteld welke in overeenstemming zijn met de informatiebladen, welke moeten afgeleverd worden door de fabrikant. Indien niet is men verplicht deze aan te vragen bij bestelling van een chemisch product. Aan de hand van volgende gegevens kan men het VIB aanpassen.

1.  Noodmaatregelen

- EHBO  eerste hulp

  - beschikbaar houden van VIB’s bladen;

  - bij het voorkomen van een ongeval door inname van gevaarlijke stoffen steeds de rubriek  van de VIB volgen;

  - 15 minuten overvloedig spoelen met water bij contact met de huid of de ogen bij irriterende of bijtende producten. Het aanwezig zijn van proper water is onontbeerlijk (nooddouche – oogspoel toestel). Lees zeker de rubriek  van het VIB;

  - de middelen voor EHBO moeten steeds voorhanden zijn;

  - telefoonnummers bij de hand voor arts/antigifcentrum/spoedgevallen;

- brandbestrijdingsmiddelen

- aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen zoals aangegeven op het veiligheidsinformatieblad (VIB);

- jaarlijkse controle voor alle brandblusmiddelen door een bevoegd persoon;

- vluchtwegen en nooduitgangen altijd vrijhouden (boekentassen, dozen, ….);

- voldoende pictogrammen voor het aangeven van vluchtwegen, nooduitgangen, …

- blusmiddelen voldoende in aantal en goed zichtbare plaatsen;

- het opstellen van een noodplan moet afgesproken worden met het personeel;

- rookverbod dient nageleefd te worden;

- een vuurvergunning moet zeker aanwezig zijn bij het uitvoeren van werken welke vuur of

vonken voortbrengen.

-   respecteer de zoneringsvoorschriften;

-   zie ook naar www.sobane.be

- vrijkomen van het preparaat of van de stof

-  respecteer de verwijderingsmaatregelen;

-  de gezondheid en de veiligheid van de personeelsleden en leerlingen mogen niet in het

gedrang komen bij verwijdering van gemorste producten;

-  bij een ongeval, zorg dat het vrijgekomen product op een verantwoorde wijze kan verwijderd

worden;

2.  Producten veilig gebruiken

- veilige hantering

-  zorg dat gevaarlijke producten juist geplaatst zijn en niet in doorgangen of werkposten;

-  verwijder obstakels zodat er tijdens het transport van chemische producten geen struikel

gevaar bestaat;

-  gepaste verpakkingen gebruiken voorzien van het juiste etiket;

-  gevaarlijke producten niet onbeheerd achterlaten;

-  vermijd het maken van open vuur in de nabijheid van chemische producten;

-  reagerende producten gescheiden houden;

-  ontvlambare producten bewaren in afsluitbare metalen afvalemmers;

-  enkel gebruik maken van dagvoorraad;

-  dagvoorraad bewaren in het juiste recipiënt voorzien van het juiste etiket;

-  lege recipiënten veilig opslaan in een afzonderlijke ruimte;

-  giet nooit chemische producten, waarvan je de samenstelling niet kent, samen;

-  nooit zuren verdunnen met water;

-  let op bij het verplaatsen van vluchtige stoffen in de aanwezigheid van personen.

- Producten veilig opslaan

-  plaats het chemisch product niet op de rand van het schap of tafel;

-  steeds een stabiele ondergrond;

-  grote hoeveelheden niet boven het hoofd opslaan;

-  corrosieve stoffen het laagst opslaan;

-  verpakkingen steeds gesloten;

-  afzonderlijke ruimte voor opslag van chemische producten;

-  de nodige pictogrammen aanbrengen (open vlam, rookverbod, GSM gebruik, …..);

-  kennen de personeelsleden en leerlingen de gedragsvoorschriften;

-  onbevoegde personen zijn niet toegelaten in opslagplaatsen;

-  opslag van chemische producten gescheiden houden ter voorkoming van mogelijke reacties;

-  voldoende verluchting voorzien bij opslag van ontvlambare en giftige stoffen;

-  opslagplaats vorstwerend voorzien;

-  het inkuipen is hier zeker noodzakelijk

3.  Maatregelen ter beheersing van de blootstelling

- Werkwijze ter voorkoming van stof of damp

-  sluit de recipiënten volledig af;

-  laat geen vodden gedrenkt in een chemisch product onbeheerd liggen;

-  afzuigsysteem gebruiken bij vluchtige producten;

-  geen verstuiving of verneveling gebruiken of pistoolspuiten als het anders kan;

-  geen gebruik maken van perslucht voor het opruimen van chemische stoffen, maar opzuigen;

-  aan de bron bevochtiging voorzien bij stofvorming;

-  gebruik van stofzuiger bij het reinigen;

-  indien mogelijk de verhandeling voorzien op één plaats;

-  laat personeel en leerlingen kortstondig werken met chemische producten;

-  bij grondige reiniging gebruik maken van gepaste producten en minimale bezetting.

- Zorg voor goede verluchting

-  zorg voor voldoende verluchting gedurende de verschillende seizoenen;

-  zorg dat het verluchtingssysteem steeds vrij is van obstakels, verhouding verse lucht

tegenover bevuilde afzuiglucht;

-  luchtstroom niet richten in het gelaat maar wegzuigen;

- Chemische stoffen en hygiënisch gedrag

-  de huid nooit reinigen met solventen, oplosmiddelen verdunners of andere chemische

stoffen;

-  draag steeds beschermkledij en handschoenen en vermijd huid- en handcontact;

-  niet drinken, eten en roken op de arbeidsplaats;

-  zorg voor nooddouche en oogdouches;

-  steeds handen wassen en kledij verwijderen voor het eten;

-  handen niet afvegen aan de werkkledij, chemische stoffen kunnen er aan blijven kleven;

-  absorberend papier of vodden gebruiken om handen te reinigen en werp die in afvalbakken   welke voorzien zijn van een deksel;

-  de omgeving, toestellen en materiaal vrij houden van chemische stoffen;

-  met de handen niet aan de mond komen tijdens de proeven;

-  bevuilde kledij juist opbergen;

-  raadpleeg in geval van problemen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

- Beschermingsmaatregelen

-  controleer de goede werking van de verluchting, afzuiging of trekkast, periodieke controle is

hier de boodschap;

-  vervang tijdig de filters;

-  luifels van dampkappen sluiten tot op het juiste niveau;

-  openingen of gaten vermijden in de afvoerleidingen van de afzuiginstallatie;

-  vervuilde lucht op verantwoorde wijze afvoeren;

-  gebruik van PBM’s na advies van de preventieadviseur;

-  werkgever voorziet de PBM’s;

-  personeelsleden moeten een opleiding krijgen voor het gebruik van PBM’s;

-  gebruik de PBM’s volgens de voorschriften afgeleverd door de fabrikant;

-  onderhoud moet gebeuren door de werkgever;

-  hou PBM’s in voorraad;

-  vervang tijdig PBM’s;

-  PBM’s van het type eenmalig gebruik nooit hergebruiken;

-  bij problemen raadpleeg de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;

-  enkel na grondige reiniging en desinfectie kunnen gebruikte PBM’s hergebruikt worden;

-  gebruik steeds veiligheidsbrillen voorzien van zijkapjes of een met volgaatsscherm;

-  raadpleeg steeds het VIB blad;

-  gebruik kwaliteits-PBM’s;

-  bij het dragen van een bril moeten correctieglazen gebruikt worden welke geleverd worden

door de werkgever;

-  gebruik het juiste filtertype bij gebruik van ademhalingsbescherming;

-  raadpleeg uw VIB blad;

-  gebruik het masker zoals voorgeschreven door de constructeur;

-  vervang tijdig uw wegwerpmasker;

-  maak gebruik van de juiste handschoenen, zie gebruikshandleiding van de constructeur;

-  maak gebruik van schort, laarzen of veiligheidskledij indien dit noodzakelijk of vereist is, zie

VIB blad;

4.  Afvalverwijdering

-  het afval van chemische producten verwijderen heeft ook risico’s, doe dit met aandacht;

-  maak gebruik van gepaste containers voor het afvoeren van solventen;

-  doordrenkte vodden met ontvlambare of giftige stoffen via metalen emmers, voorzien van deksel afvoeren;

-  aandacht bij het samenvoegen van chemische producten;

-  gebruik de passende methode voor het afvoeren van chemische producten;

-  laat uw producten afvoeren door een erkend afvalverwerkingsbedrijf;

-  stel instructies op en maak afspraken voor het afvoeren van chemische producten binnen

de campussen;

5.  Etikettering

Op alle verpakkingen van gevaarlijke producten vind je een etiket, met daarop:

- de naam van het product;

- één of meerdere gevaarssymbolen of pictogrammen (Wit - rode kader) 
oud=oranje-zwart;

- signaalwoord

- gevarenaanduidingen (oud)= R-zinnen (aanwijzingen over de aard van de gevaren);

- veiligheidsaanbevelingen (oud)=S-zinnen (veiligheidsaanbevelingen);

- Naam en adres van de leverancier, invoerder of fabrikant, verantwoordelijke van het op de markt brengen;

- Nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden;

- Aanvullende informatie

Het zelfde etiket moet ook aangebracht worden op alle recipiënten waarin het product (gedeeltelijk) wordt overgeheveld. Het moet ook perfect zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn en de meldingen moeten in de taal van de gebruiker zijn opgesteld.

6.  Veiligheidsinstructiekaart  VIK  wordt Veiligheidsinformatieblad VIB

De informatie die de personeelsleden en leerlingen uiteindelijk moeten krijgen, kan best in de vorm van een instructiekaart gegoten worden. Deze instructies zijn bedoeld voor de personen die met de producten in kwestie moeten omgaan. Volgende aspecten worden vermeld:

- fysische en chemische eigenschappen;

- de gevaren;

- de preventiemaatregelen;

- de eerste hulp;

- de opslag;

- de verpakking;

7.  Europees veiligheidsinstructieinformatieblad  VIB

Voor elk gevaarlijk product in de school moet er een veiligheidsinformatieblad aanwezig zijn (KB 11 januari 1993, BS 17 mei 1993). Dit document wordt ook MSDS genoemd: Material Safety Data Sheet. Alle informatie die van belang is voor wie met het product moet werken, veel uitgebreidere info dan op het etiket (16 rubrieken). De fabrikant, invoerder of tussenhandelaar is wettelijk verplicht om bij de eerste levering van het product zo’n veiligheidsinformatieblad kosteloos te geven. Uiteraard moet hij die informatie aanpassen en doorspelen aan zijn klanten wanneer er belangrijke wijzigingen of nieuwe elementen zijn.

Rubrieken van een Europees MSDS

- identificatie van het product en van de onderneming;

- samenstelling en informatie over de bestanddelen;

- risico’s;

- eersthulpmaatregelen;

- brandbestrijdingsmiddelen;

- maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat;

- hantering en opslag;

- maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming;

- fysische en chemische eigenschappen;

- stabiliteit en reactiviteit;

- toxicologische informatie;

- ecologische informatie;

- instructies voor verwijdering;

- informatie met betrekking tot het vervoer;

- wettelijk verplichte informatie;

- overige informatie

Voordat het product aangekocht wordt, wordt een VIB (veiligheidsinformatieblad) of een MSDS (Material Safety Data Sheet) aangevraagd.   Die geeft een overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsgegevens. De 16 rubrieken moeten verplicht aangegeven zijn.