| Veiligheidsinstructiekaart: 6.7 Opladen batterijen via lader ( met stekkerverbinding) |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Zorg voor voldoende verluchting Plaats de batterij nooit in de buurt van las- of slijpwerkzaamheden Gebruik de juiste batterij( zelfde vermogen en hoogte) Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Zorg dat de batterijpoolklemmen goed vastzitten om het ontstaan van warmte en vonken te voorkomen Maak de klemmen pas los als er geen stroom meer loopt, zet dus eerst de hoofdschakelaar op “ uit” Bij het loskoppelen, eerst de min(-) pool losmaken Bij het terug aankoppelen , eerst de plus(+) pool bevestigen |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |