| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Betonzaagmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Draag steeds nauwsluitende kledij en een werkpak. Draag steeds gehoorbescherming. In werfsituaties dient steeds een veiligheidshelm gedragen te worden. |  |
| Contact met draaiende delen | Gebruik het apparaat nooit zonder de beschermingsvoorziening. Het snijgereedschap loopt na. |  |
| Inademen van stof | Materiaal kan worden nat gemaakt voor en/of tijdens het verzagen. Gebruik toestel met watervernevelaar. Draag een stofmasker en een veiligheidsbril. |  |
| Brandgevaar | Tank voor je begint te zagen en gebruik daarbij een trechter. Voor bijtanken wacht tot de motor afgekoeld is. Gemorste motor-brandstof kan ontvlammen. Verwijder de dop van de brandstoftank niet wanneer de motor nog warm is of nog loopt. Bij benzinemotoren kan naontsteking voorkomen indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen. Werk met benzine op een schone en opgeruimde plaats, ver verwijderd van vuur. |  |