| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Dompelpomp |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Lees de handleiding Draag werkkledij en veiligheidsschoenen Zorg tijdens werkzaamheden aan het toestel dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Gebruik de pomp nooit voor het opzuigen van mengsels met water en ontvlambare producten. Dit levert explosie- en brandgevaar op. Plaats de pomp verticaal op een vlakke, stevige ondergrond of hang hem op. Gebruik daarvoor echter nooit de stroomkabel. Nooit de pomp droog laten lopen. Waterslang niet met vouwen of lussen gebruiken. Slang noch aansluitsnoer elektrische voeding over scherpe kanten trekken. Een onderwaterpomp is geen zandzuiger. Voorkom ingraven. Controleer regelmatig en voor ieder gebruik de elementen die tijdens de werking onder druk staan. Let erop dat alle verbindingen waterdicht zijn. Hou aanzuig- en persleiding zo kort mogelijk en gebruik zo weinig mogelijk bochten. De binnendiameter van de persleidingen is minstens gelijk (liefst groter) dan de aanzuigslang “IN”. |  |
| BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN | Stekker uittrekken Hoofdschakelaar uitschakelen. Sluit het toestel enkel aan via een geaard stopcontact. Werk steeds op een kring met verliesstroomschakelaar ∆ 30mA |  |